Приложение № 2

к документации о закупке

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов на 2017 год.

| 1. Заказчик | АО «НПЦ «Вигстар» |
| --- | --- |
| 2. Наименование выполняемых Работ: | Техническое обслуживание Лифтов в соответствии с режимом работы: Лифт грузовой 1000ПГ-288-8 этажей (8 остановок), грузоподъемность 1000 кг. управление кнопочное наружное, скорость движения 0,5 м/сек, введен в эксплуатацию 1983г. Продлен срок эксплуатации по результатам экспертизы № 2013-04-01115 до 2018 года. Лифт пассажирский 500ПП-404А-9этажей (9 остановок), грузоподъемность 500кг, управление кнопочное внутренние на 9 остановок, скорость движения 1 м/сек, 1982г., ввод в эксплуатацию 1984г., модернизирован в 2006 году. Лифт пассажирский 5000ПП-404А-8 этажей (8 остановок) грузоподъемность 500кг, управление кнопочное внутренние на 8 остановок, скорость движения 1 м/сек, 1982г., ввод в эксплуатацию 1984г., прошел модернизацию в 2008 году. Пассажирские лифты вызываются от одной кнопки. периодические осмотры лифтов; осмотры диспетчеризованных лифтов, оборудованных автоматическим контролем, за состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и кабины, выполняются ежемесячно и совмещаются с ежемесячным техническим обслуживанием лифтов и мелким ремонтом. Осмотры Лифтов, не оборудованных устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с ППР, TP ТС 011/2011, паспортом на Лифт и Руководством по эксплуатации Лифтов; мелкий ремонт Лифтов с целью восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей; аварийно-техническое обслуживание включает проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся Лифтов и пуск остановившихся Лифтов в работу, в том числе в выходные и праздничные дни; подготовка Лифтов к техническому освидетельствованию и диагностике. |
| 2.1. Место выполнения Работ: | 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.8. |
| 3. Срок выполнения Работ: | с 01.01.2017 г по 31.12.2017 г. |
| 4. Цели использования результатов работ: | Содержание лифтового хозяйства Заказчика в работоспособном исправном состоянии, отвечающем нормативным требованиям. |
| 5. Состав выполняемых Работ: |
| 5.1. Техническое обслуживание (регламентные работы) |
| ПО — периодические осмотры. | Осмотр освещения шахты Осмотр вызывного поста Осмотр освещения кабины Лифта Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования Осмотр состояния покрытия пола |
| ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО. | Проверить точность остановки кабины на этажах Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов Проверить уровень масла в редукторе Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления Проверка состояния ограждения шахты Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты Проверить и отрегулировать зазор между упорами кареток и коромыслами блок-контроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок Проверить работу блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков Проверить исправность запирания замков двери шахты Проверить наличие и исправность замков дверей машинного помещения Провести осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений Проверить надежность крепления канатов в клиновых патронах Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня Проверить уровень масла в редукторе Узел автоматического контроля состояния блокировочных выключателей дверей шахты Проверить исправность подвижного пола |
| ТО-3 — ежеквартальное техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО и ТО-1. | Очистить тормоз от загрязнений Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений Проверить износ фрикционных накладок Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза Проверить ход якоря тормозного электромагнита Проверить установочный размер пружин тормоза Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений, осмотреть их Очистить КВШ от излишней смазки и грязи Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива Проверить состояние составных частей и установку ограничителя скорости, подтянуть крепления Проверить и отрегулировать установку упоров Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель Проверить исправность работы Лифта в режиме «Ревизия» и исправность действия выключателей безопасности СПК, ДУСК и КЛ Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением двери шахты и створками Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и порогом Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины Проверить и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине Проверить и отрегулировать зазор между пружинами створок Провести осмотр пружин подвески противовеса Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими противовеса Очистить башмаки от грязи и излишней смазки Провести осмотр состояния башмаков и их креплений Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины Лифта Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи Провести смазку элементов привода дверей Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом и линейкой Проверить зажим кареток и состояние пружины Проверить правильность установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ Проверить правильность установки привода дверей Проверить отсутствие течи масла из редуктора Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки Проверить исправность блокировочного выключателя Узел (устройство) автоматического отключения Лифта при проникновении посторонних лиц в шахту Устройство автоматического отключения Лифта в случае подъема противовеса при неподвижной кабине Проверка узла формирования и передачи информации по «Приказам» |
| ТО-6 — полугодовое техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО, ТО-1 и ТО-3. | Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления Проверить зазоры между губками пинцетов вводного устройства Проверить крепление рукоятки вводного устройства Проверить состояние резьбовых креплений Проверить состояние буферных пальцев, их креплений Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клеммных соединений и проводов Проверить наличие смазки в подшипниках Проверить и отрегулировать центровку электродвигателей, исполнение на лапах Очистить ограничитель скорости от грязи Проверить правильность настройки ограничителя скорости Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений Проверить равномерность натяжения тяговых канатов Очистить направляющие от грязи Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами и линейкой Проверить исправность работы ДУСКа Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений Проверить устройство защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени) Проверить устройство температурной защиты Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы Проверка и наладка узлов управления главного привода Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения |
| ТО-12 — годовое техническое обслуживание. Работы производятся дополнительно к ПО, ТО-1, ТО-3 и ТО-6. | Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала Проверить тяговую способность канатоведущего шкива Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов Произвести осмотр и выборку канатов Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте Проверить состояние электропроводки Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли Произвести осмотри замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта Подтянуть крепления составных частей противовеса и проверить надежность крепления грузов Проверить зазоры между клиньями и направляющими Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими Проверить действие блокировочного выключателя ловителей Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением дверного проема и створками Проверить и отрегулировать зазор между низом створки и порогом Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора Очистить натяжное устройство от грязи и пыли Осмотреть устройство и подтянуть крепления Очистить пружинные буфера от пыли и грязи Провести осмотр и убедится в исправности буферов Проверить вертикальность установки пружин буфера Проверить состояние проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений Проверка и наладка ячейки управления движением Проверка и наладка ячейки выбора направления Проверка и наладка ячейки логического управления Производится подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте Лифта; |
| 5.2. Аварийно-техническое обслуживание. | Своевременное принятие мер по освобождению пассажиров из остановившихся Лифтов, с принятием мер по исправлению возникших неполадок; Оперативное принятие мер по пуску остановившихся Лифтов. |
| 6. Условия выполнения работ: | Условия выполнения работ состоят в том, что Исполнитель обязан: 6.1. Разработать и утвердить приказом по предприятию «Руководство по техническому обслуживанию лифтов». 6.2. Производить работы только в отведенной для них зоне. 6.3. Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. 6.4. Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания. 6.5. Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Договора в соответствии с Регламентом по техническому обслуживанию Лифтов. Особые условия: Режим работы Лифтов – круглосуточный. Аварийное обслуживание - круглосуточно. Определение состава комплекта запасных частей, принадлежностей к эксплуатируемым Лифтам и их поставка. Режим работы лифтов — круглосуточный, ежедневное обслуживание. |
| 7. Общие требования к выполнению работ: | Исполнитель обязан: 7.1. Выполнить Работы с использованием материалов и средств, в соответствии с Нормами и правилами (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Техническому заданию). 7.2. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. 7.3. Осуществлять, при необходимости, экологические мероприятия в соответствии с Нормами и правилами. 7.4. Обеспечить организацию и проведение работ по техническому обслуживанию Лифтов в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, Положением о системе планово-предупредительных ремонтов Лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 г. № 53 и «Руководством по техническому обслуживанию лифтов». 7.5. Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., паспортов Лифтов и Руководств по эксплуатации Лифтов. 7.6. Перед началом выполнения работ Исполнитель предоставляет список обученного и аттестованного персонала для работы на объекте; 7.7. Обеспечить наличие круглосуточной диспетчерской и аварийной службы; 7.8. Обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины Лифтов – не более 30 минут с момента поступления вызова; 7.9. Обеспечить прибытие по вызову на ремонт Лифтов: в рабочие дни с 08:00 до 17:00 в течение 2 часов; в рабочие дни с 17:00 до 8:00, выходные и праздничные дни – в течение 3 часов; 7.10. Пуск остановившихся Лифтов осуществлять в сроки: - пуск Лифтов, не требующих замены оборудования, если причина остановки Лифтов не связана с вандальными действиями, а также с необходимостью выполнения работ капитального характера осуществляется в сроки не более 5 часов; - пуск Лифтов, требующих замены оборудования или устранения вандальных действий, но не связанных с необходимостью выполнения работ капитального характера, осуществляется в течение 24 часов; - пуск Лифтов, на которых требуется проведение работ, подпадающих под действие «Порядка проведения аварийного ремонта лифтов, находящихся в эксплуатации жилищном фонде г. Москвы» № 05-10-569/1 от 09.08.2011г., выполняется в соответствии с данным «Порядком»; - пуск Лифтов, на которых требуется проведение работ капитального характера, осуществляется по согласованию с Заказчиком; 7.11. Осуществлять ежегодную подготовку Лифтов к проведению технического освидетельствования; 7.12. Осуществлять доставку персонала, материалов и комплектующих изделий к месту выполнения работ за свой счет; 7.13. Составлять после завершения ежемесячных работ по техническому обслуживанию Акт выполненных работ; 7.14. Использовать при проведении работ проверенное и исправное оборудование и инструменты; 7.15. Обеспечить вывоз всех видов отходов производства и потребления, образующихся в процессе технического обслуживания и ремонта. |
| 8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: | 8.1. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен разработать и предоставить представителю Заказчика на согласование График выполнения работ. 8.2. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ и Руководством по техническому обслуживанию лифтов. |
| 9. Требования к качеству работ: | 9.1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормами (МГСН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Договора, включая: Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности» ГОСТ Р 52626-2006 «Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации» ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска» ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке» ГОСТ Р 53781-2010 «Лифты Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов» ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», введенные в действие приказом № 6 Минэнерго РФ от 13.01.2003г. и зарегистрированные в Минюсте РФ 22.01.2003 за № 4145. «Правила устройства электроустановок», утвержденные Минтопэнерго РФ 06. 10. 1999г.. |
| 10. Сроки выполнения работ по аварийно-техническому обслуживанию лифтов: | 10.1. Устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления заявок Заказчика. 10.2. При отказах работы Лифтов и аварийных повреждениях систем, устранение аварийных ситуаций выполняется не позднее 24 часов, включая время прибытия электромеханика на объект, с момента получения заявки. |
| 11. Требования к безопасности выполнения работ: | 11.1. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты. 11.2. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»; 11.3. Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.Строительное производство. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Правила пожарной безопасности в РФ». 11.4. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. |
| 12. Гарантийные обязательства: | 12.1. Предоставление гарантии при выполнении работ по замене и ремонту узлов и агрегатов Лифта: • Гарантия на замененные запчасти составляет 1 год, при условии надлежащей эксплуатации, • При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: | 13.1. Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя: а) систему технического обслуживания, состоящую из: - периодических осмотров; - аварийно-технического обслуживания; б) систему восстановления ресурса Лифта 13.2. На электромехаников возлагается выполнение работ по техническому обслуживанию на закрепленных за ними Лифтах. 13.3. Исполнитель обеспечивает укомплектованность штата работников, исходя из условий выполнения объема работ. |
| 14. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора: | приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно. Работы считаются выполненными и принятыми после подписания сторонами двухстороннего акта оказанных услуг, на основании документов подтверждающих оказание услуг. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно на основании подписанного сторонами двухстороннего акта выполненных работ за прошедший месяц. Аванс не предусмотрен. |
| 15. Наличие специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии с законодательством и касающихся исполнения обязательств по предмету договора | Копия лицензии подтверждающей членство в СРО. |

Приложение № 1

к техническому заданию

НОРМЫ РАСХОДА

материалов, быстроизнашивающихся деталей

и запасных частей применяемых при техническом обслуживании пассажирских лифтов

нормы расхода на 1 год (на лифт 2 остановки)

| № п.п | Наименование оборудования | Единица измерения | Средние норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизатор 0070310026 | шт | 0,2 |
| 2 | Башмак 400А 030300К | шт | 0,5 |
| 3 | Башмак ДК 0070310630 | шт | 0,1 |
| 4 | Блок зажимов пластинчатых | шт | 0,38 |
| 5 | Блок контроля (башмак контроля) 400А0303000 | шт | 0,3 |
| 6 | Ветошь | кг | 1,26 |
| 7 | Вкладыш башмака ДШ | шт | 0,5 |
| 8 | Вкладыш кабины 4010000001 | шт | 0,6 |
| 9 | Вкладыш противовеса 0010300009 | шт | 0,7 |
| 10 | Втулка | шт | 0,3 |
| 11 | Втулка каретки 0810310134А | шт | 1,7 |
| 12 | Втулка распорная 0411К330011 | шт | 0,04 |
| 13 | Втулка упругая 0810310134А | шт | 0,5 |
| 14 | Выключатель МП-1101 (Микропереключатель) | шт | 0,4 |
| 15 | Диоды | шт | 0,3 |
| 16 | Звонок с кнопкой | шт | 0,03 |
| 17 | Изолента х/б | кг | 0,09 |
| 18 | Канифоль | кг | 0,05 |
| 19 | Катушка электромагнита РПУ | шт | 0,04 |
| 20 | Качалка | шт | 0,2 |
| 21 | Керосин | л | 1,47 |
| 22 | Кнопка КО250В-УХЛЗ | шт | 0,05 |
| 23 | Конденсаторы К-50 | шт | 0,4 |
| 24 | Конденсаторы МБГ0 | шт | 0,8 |
| 25 | Конденсаторы МБГ4 | шт | 0,2 |
| 26 | Краска МА-15 Сурик | кг | 0,2 |
| 27 | Лампа сигнальная МН-26 | шт | 0,2 |
| 28 | Лента ПХВ | м | 0,07 |
| 29 | Линолеум | кв.м | 0,13 |
| 30 | Манжета армированная 50х70 | шт | 0,75 |
| 31 | Масло И-30А | л | 0,15 |
| 32 | Масло редукторное | л | 5,25 |
| 33 | Микрофонная капсула | шт | 0,1 |
| 34 | Олифа | кг | 0,3 |
| 35 | Ось 0070605037 | шт | 0,1 |
| 36 | Ось тормоза | шт | 0,06 |
| 37 | Палец 400А 0200007 | шт | 0,1 |
| 38 | Палец рычага тормоза 0070605039 | шт | 0,001 |
| 39 | Патрон | шт | 1,2 |
| 40 | Плафон | шт | 0,2 |
| 41 | Подшипник контрролика 80204 | шт | 0,26 |
| 42 | Подшипник НУ 60205 | шт | 0,2 |
| 43 | Подшипник ролика каретки 80202 (202) | шт | 0,13 |
| 44 | Подшипник контрролика каретки 80204 | шт | 0,13 |
| 45 | Подшипник ролика каретки ДК | шт | 0,1 |
| 46 | Полукольцо амортизационное 400А0303005 | шт | 0,45 |
| 47 | Предохранитель ПРС-6УЗП | шт | 0,5 |
| 48 | Припой | кг | 0,01 |
| 49 | Провод ПВ-0,75 | м | 4 |
| 50 | Провод ПГВ-1,5 | м | 3 |
| 51 | Провод ПВ-2,5 | м | 5 |
| 52 | Профиль резиновый | кг | 0,5 |
| 53 | Пружина ДК | шт | 0,12 |
| 54 | Пружина тормоза | шт | 0,06 |
| 55 | Резистор | шт | 3,5 |
| 56 | Ремень клиновой | шт | 1 |
| 57 | Розетка штепсельная | шт | 0,03 |
| 58 | Ролик замка 0070605253 | шт | 0,15 |
| 59 | Ролик защёлки | шт | 0,15 |
| 60 | Ролик каретки | шт | 0,15 |
| 61 | Ролик каретки ДК | шт | 0,35 |
| 62 | Ролик каретки ДШ | шт | 0,15 |
| 63 | Смазка Литол 24 | кг | 0,49 |
| 64 | Трубка ТЛВ 2мм | м | 2 |
| 65 | Трубка ПХВ ТВ-40 | кг | 1,3 |
| 66 | Шкив эл. двигателя привода ДК | шт | 0,14 |
| 67 | Шпилька 3662606240 | шт | 0,5 |
| 68 | Шток реверса 372.03.10.016 | шт | 0,2 |
| 69 | Шток электромагнита | шт | 0,1 |
| 70 | Электролампа освещения шахты | шт | 0,5 |
| 71 | Электролампа Б230 | шт | 1,1 |

нормы расхода на 1 год (на 1 этаж)

| 1 | Башмак ДШ | шт | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Втулка каретки 0810310134А | шт | 1,7 |
| 3 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 4 | Выключатель ВК-2110 | шт | 0,3 |
| 5 | Выключатель МП-1101 (Микропереключатель) | шт | 0,2 |
| 6 | Зажим наборный | шт | 0,01 |
| 7 | Изолента х/б | кг | 0,04 |
| 8 | Качалка | шт | 0,1 |
| 9 | Керосин | л | 0,6 |
| 10 | Краска МА-15 Сурик | кг | 0,05 |
| 11 | Лента ПХВ | м | 0,02 |
| 12 | Лампа сигнальная МН-26 | шт | 0,2 |
| 13 | Смазка Литол 24 | кг | 0,15 |
| 14 | Патрон | шт | 0,1 |
| 15 | Подшипник ролика каретки 80202 (202) | шт | 0,13 |
| 16 | Подшипник контрролика каретки 80204 | шт | 0,13 |
| 17 | Олифа | кг | 0,1 |
| 18 | Провод ПГВ-1,5 | м | 3 |
| 19 | Профиль резиновый | кг | 0,1 |
| 20 | Ролик замка | шт | 0,15 |
| 21 | Ролик защёлки | шт | 0,15 |
| 22 | Ролик каретки | шт | 0,15 |
| 23 | Трубка ПХВ ТВ-40 | кг | 0,5 |
| 24 | Электролампа освещения шахты | шт | 0,3 |
| 25 | Электролампа Б230 | шт | 0,5 |

Приложение 2

к Техническому заданию

Форма 2

Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
|  | Амортизатор (Резина губчатая) |  | Назначение | Должна быть для использования в качестве амортизатора в машиностроении, а также для уплотнения различного вида соединений |  |  |  |
|  |  |  | Температура рабочей среды | -55…+75 |  | °С |  |
|  |  |  | Размер листа | Не более 650х650 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина пластины | 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Плотность пластин | от 300 до 850 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | Резина группы | I или II |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление сжатию при 25% сжатия | не более 0.30/не нормируется |  | МПа |  |
|  |  |  | Сопротивление сжатию при 50% сжатия | 0.30; 0.50 |  | МПа |  |
|  |  |  | Коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч | не более 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | Температурный предел хрупкости | ниже минус 35 |  | °С |  |
|  |  |  | Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% при (23±5)°С | 15 или 78 |  | % |  |
|  | Башмак |  | назначение | должен быть контрольный противовеса для лифта ЩЛЗ |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие | общепромышленное или на экспорт |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размеры: | Требуемые размеры: |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между уголками | <18 но >12 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина башмака | < 170 но >162 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина башмака | до 70 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от края уголка до нижней пластины по длине | >55 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от края уголка до нижней пластины по ширине | >4 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота башмака | >90 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий на башмаке | 4 |  | шт |  |
|  |  |  | Количество отверстий на каждой пластине | 1 |  | шт |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | >12 |  | мм |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние между отверстиями | >125 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от центра отверстия до края башмака по ширине | Не >35 |  | мм |  |
|  |  |  | Покрытие грунтовкой | ФЛ-03к или ГФ-021 |  |  |  |
|  | Блок зажимов |  | Максимальное напряжение | от 600 до 700 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50; 60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Максимальный ток | до 30 |  | А |  |
|  |  |  | Число пар клемм | <12 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводников | от 2 до 6 |  | мм2 |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У3, Т3 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | менее 130х34х>16 |  | мм |  |
|  | Зажим наборный проходной |  | Назначение | Должен быть для использования в станциях управления лифтами для коммутации электрических цепей |  |  |  |
|  |  |  | Коммутация электрических цепей проводом минимального сечения | до 1.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Колодка | Должна быть с изменяющимся количеством контактов |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество контактов | от 2 до 22 |  | шт |  |
|  |  |  | Фиксация набора на монтажной поверхности | Должна быть с помощью винтов и торцевой крышки в комплекте |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | >40х40 |  | мм |  |
|  | Башмак контрольный |  | Назначение | должен быть контрольный противовеса для лифта ЩЛЗ |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размеры: | Требуемые размеры: |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между уголками | до 28 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина башмака | >170 но <177 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина башмака | >58 но <66 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от края уголка до нижней пластины по длине | не <50 но не >56 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от края уголка до нижней пластины по ширине | <6 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота башмака | <110 но не <100 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество отверстий на башмаке | не <2 |  | отверстие |  |
|  |  |  | Количество отверстий на каждой пластине | не <1 |  | отверстие |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | >12 |  | мм |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние между отверстиями | от 115 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от центра отверстия до края башмака по ширине | <38 |  | мм |  |
|  |  |  | Покрытие грунтовкой | ФЛ-03к или ГФ-021 |  |  |  |
|  | Втулка каретки |  | Назначение | должна являться компонентом узлов для лифтов ЩЛЗ. |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | из калиброванного проката в нормализованном или нагартованном состоянии по ГОСТ |  |  |  |
|  |  |  | из стали марки | 20 или 30 или 40 или 50 |  |  |  |
|  |  |  | Требуемые размеры: | Требуемые размеры: |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | >16 но <20 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | от 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | <4.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <12 но >8 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | до 0.02 |  | кг |  |
|  |  |  | Требуемые механические свойства: | Требуемые механические свойства: |  |  |  |
|  |  |  | Временное сопротивление разрыву | не <410 (до 67) |  | Н/мм2 (кгс/мм2) |  |
|  |  |  | Относительное удлинение | >6 |  | % |  |
|  |  |  | Относительное сужение | до 55 |  | % |  |
|  | Втулка упругая 0810310134А |  | Материал изготовления | Должны быть из маслобензостойкой резины |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура | -55…+135 |  | °С |  |
|  |  |  | Группа резины | от 1 до 6* |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У, Т |  |  |  |
|  |  |  | Категория размещений по ГОСТ 15150-69. | от 1 до 4 |  |  |  |
|  |  |  | Условная прочность | до 200 |  | кгс/см2 |  |
|  |  |  | Твердость по ШоруА | от 65 до 90 |  | усл.ед |  |
|  | Выключатель |  | Требование | Должен быть малогабаритным одно-двухполюсным |  |  |  |
|  |  |  | Разрыв цепи | Двойной/одинарный |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление контакта | не>0,05 |  | Ом |  |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции | до 1110 |  | В |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | не<1000 |  | МОм |  |
|  |  |  | Максимальное время срабатывания подвижных контактов | от 0.01 |  | с |  |
|  |  |  | Напряжение переменного тока при активной нагрузке | <280 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальная коммутируемая мощность переменного тока при активной нагрузке | ≥200 |  | Вт |  |
|  |  |  | Усилие прямого срабатывания максимальное | от 0.98 |  | Н |  |
|  |  |  | Рабочий ход приводного элемента, диапазон значений | 0.12-0.8 |  | мм |  |
|  |  |  | Повышенная рабочая температура среды | Не>+125 |  | °С |  |
|  |  |  | Усиление обратного срабатывания | 0.16-0.55 |  | Н |  |
|  |  |  | Дополнительный ход приводного элемента | >0.15 |  | мм |  |
|  |  |  | Гарантийная наработка | >6000 |  | ч |  |
|  |  |  | Максимальная коммутируемая мощность постоянного тока при индуктивной нагрузке | ≤200 |  | Вт |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый постоянный ток при активной нагрузке | от 2 |  | А |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый переменный ток при индуктивной нагрузке | ≥2 |  | А |  |
|  |  |  | Дифференциальный ход приводного элемента | до 0.10 |  | мм |  |
|  |  |  | Пониженная рабочая температура среды | ниже минус 55 |  | °С |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ; В |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность при 25°С | до 100 |  | % |  |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность при 35°С | Не менее 98 |  | % |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый постоянный ток при индуктивной нагрузке | ≥2 |  | А |  |
|  |  |  | Максимальный коммутируемый переменный ток при активной нагрузке | ≥2 |  | А |  |
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхВхШ) | Более 20х10х>7.1 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | до 3.0 |  | г |  |
|  | Изоляционная лента х/б для промышленного применения |  | Внешний вид | равномерная поверхность без пропусков |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температуры | -40…+40 |  | °С |  |
|  |  |  | Электрическая прочность | не менее 1000 |  | Вт |  |
|  |  |  | Цвет | черный |  |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Представляет собой | прорезиненную хлопчатобумажную ленту, имеющая одну или две клеящихся поверхности, повышенной или обычной липкости |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | суровая бязь; миткаль; галошная прокладка |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по массе | ±50 |  | г |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине | не более ±2.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Скорость расклеивания ленты до старения и после старения | не более 100 |  | мм/мин |  |
|  |  |  | Масса 1 м2 ленты | ≥250 |  | г |  |
|  | диод, тип 1 |  | Тип | А; Б; В |  |  |  |
|  |  |  | Обратное напряжение | от 100 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальный прямой ток | не >1 |  | А |  |
|  |  |  | Максимальный обратный ток | до 100 |  | мкА |  |
|  |  |  | Максимальная частота | не >100 |  | кГц |  |
|  |  |  | Требование | Должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов |  |  |  |
|  |  |  | Повышенная предельная температура среды | +60 |  | °С |  |
|  |  |  | Повышенная рабочая температура среды (корпуса прибора) | +55; +70; +85; +100; +125; +155 |  | °С |  |
|  |  |  | Пониженная предельная температура среды | -60 |  | °С |  |
|  |  |  | Пониженная рабочая температура среды | минус 10; минус 25; минус 45; минус 55; минус 60 |  | °С |  |
|  |  |  | Изменение температуры среды | [-60…+125] |  |  |  |
|  |  |  | Давление окружающего воздуха | [от 2.7x10⁴ до 3x10⁵] |  | Па |  |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность при 40° | до 100 |  | % |  |
|  |  |  | Вибр. нагрузки в диапазоне частот 10...2000 Гц | до 15* |  | g |  |
|  |  |  | Ударные многократные нагрузки с ускорением | [до 150] |  | g |  |
|  |  |  | Линейные ускорения | до 155 |  | g |  |
|  |  |  | Гарантийная наработка | от 9500 |  | час |  |
|  | Диоды, тип 2 |  | Корпус | должен быть металлостеклянный с жесткими выводами |  |  |  |
|  |  |  | Масса диодов с комплектующими деталями | <20 |  | г |  |
|  |  |  | Максимальное постоянное обратное напряжение | от 280 |  | В |  |
|  |  |  | Постоянный обратный ток: при Uoбp 300 В | >2800 |  | мкА |  |
|  |  |  | Максимальный прямой ток | Не >10 |  | А |  |
|  |  |  | Постоянное прямое напряжение | до 1.3 |  | В |  |
|  |  |  | Рабочая частота диода | >1 |  | кГц |  |
|  |  |  | Масса диода | <13 |  | г |  |
|  | Канифоль |  | Внешний вид | Прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса |  |  |  |
|  |  |  | Сорт | 1 или 2 или высший |  |  |  |
|  |  |  | Интенсивность окраски | X или WW или WG и N или M или K или Y или H или G |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды | ≤0.2 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля золы | ≤0.04 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ≤0.04 |  | % |  |
|  |  |  | Температура размягчения | ≥66 |  | °С |  |
|  |  |  | Кислотное число | ≥166 |  | мг КОН на 1 г продукта |  |
|  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ | ˂7.5 |  | % |  |
|  | Керосин |  | Предельные алифатические углеводороды | от 20 до 60 |  | % |  |
|  |  |  | нафтеновые | до 50 |  | % |  |
|  |  |  | Бициклические ароматические | от 5 до 25 |  | % |  |
|  |  |  | Непредельные примеси сернистых, азотистых или кислородных соединений. | ≤2 |  | % |  |
|  |  |  | Температура кипения | от 150 |  | °C |  |
|  |  |  | Температура плавления | Более минус 25 |  | °C |  |
|  |  |  | Относительная плотность (вода = 1): | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | Относительная плотность пара (воздух= 1) | от 4 до 5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки | до 65 |  | °C |  |
|  |  |  | Температура самовоспламенения | 220 |  | °C |  |
|  |  |  | Пределы взрываемости, объем в воздухе: нижний и верхний | не < 0.7 |  | % |  |
|  |  |  | Плотность при 20 °C | до 0.85 |  | г/см³ |  |
|  |  |  | вязкость (при 20 °C) | от 1.2 до 4.5 |  | мм2/с |  |
|  |  |  | теплота сгорания | ≤43 |  | МДж/кг. |  |
|  | Кнопка КО250В-УХЛЗ |  | Кнопка должна быть | нормально разомкнутая; нормально замкнутая |  |  |  |
|  |  |  | при нажатии на кнопку кратковременно | должна замкнуть контакт |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное значение электрической сети | до 240 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение подаваемое на звонковую кнопку | <6 |  | В |  |
|  |  |  | Кнопка | Квадратная или круглая |  |  |  |
|  | Конденсатор |  | Тип | должны быть металлопленочные полиэтилентерефталатные проходные помехоподавляющие |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Должны быть предназначены для подавления индустриальных радиопомех |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон частот | [0,15-1000] |  | МГц |  |
|  |  |  | Требуемая конструкция: | должна быть цилиндрическая форма с заливкой торцов эпоксидным компаундом и металлическим крепежным фланцем |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная емкость | более 0.22 но менее 0.52 |  | мкФ |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение постоянное | менее 1600 но более 800 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение переменное | не менее 250 но не более 660 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный ток | более 40 но менее 70 |  | А |  |
|  |  |  | Допускаемое отклонение емкости | не более 15 но не менее 10 |  | % |  |
|  |  |  | Испытательное напряжение | менее 2 Uном но более 1 Uном |  | кВ |  |
|  |  |  | Тангенс угла потерь при f = 1кГц | от 0.010 до 0.015 |  | кГц |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции для Сном ≤0,33мкФ: | более 5500 но менее 7000 |  | МОм |  |
|  |  |  | Постоянная времени для Сном более 0,33мкФ: | более 1500 но менее 2500 |  | MOм•мкФ |  |
|  |  |  | D, | менее 30 но более 20 |  |  |  |
|  |  |  | ΔD, | не более 1.65 но не менее 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | Lmax, | не менее 50 но не более 65 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр выводов d, | менее М8 но более М2 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | не более 130 но не менее 110 |  | г |  |
|  |  |  | Интервал рабочих температур | -65…+85* |  | oC |  |
|  |  |  | Максимальная относительная влажность при 40oC, 21 сутки | более 80 но менее 95 |  | % |  |
|  |  |  | Наработка | не менее 10000 но не более 20000 |  | ч |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ |  |  |  |
|  | Краски масляные |  | Масляные краски | должны применяться для окрасок по дереву, штукатурке и металлу |  |  |  |
|  |  |  | Краски наносятся на поверхность | кистью, краскораспылителем, валиком |  |  |  |
|  |  |  | Требование | Поверхность должна быть предварительно очищенная от пыли, жира и старой отслоившейся краски |  |  |  |
|  |  |  | Марка краски | МА-15 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | сурик железный |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества должна составлять | Не менее 20 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля летучего вещества | от 12 до 34 |  | % |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (или ВЗ 4)с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0,5) °С | от 65 |  | с |  |
|  |  |  | Степень перетира | до 90 |  | мкм |  |
|  |  |  | Укрывистость невысушенной пленки краски | До 235 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С | до 24 |  | час |  |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 и тип ТМЛ (маятник Б) | должна быть не менее 0.05 |  | у.е. |  |
|  |  |  | Условная светостойкость пленки | должна быть не менее 2; не определяется |  | час |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С | более 30 |  | мин |  |
|  |  |  | Толщина однослойного и двухслойного покрытия | 20-65 |  | мкм |  |
|  |  |  | При загустевании красок допускается разбавление их уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) в количестве | не менее 5 |  | % |  |
|  |  |  | Предельно допустимые концентрации уайт-спирит (нефрас С4-155/200) и свинец с его неорганическими соединениями в воздухе рабочей зоны производственных помещений (указать для каждого) | от 0.001 до 300* |  | Мг/м3 |  |
|  |  |  | Температура вспышки и самовоспламенения уайт-спирита (нефраса С4-155/200) | не менее 33 но не более 270; не регламентируется |  | °C |  |
|  |  |  | Коэффициент возможности ингаляционного отравления уайт-спирита (нефраса С4-155/200) и свинца с его неорганическими соединениями | до 310 |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация паров воспламенения уайт-спирита (нефраса С4-155/200) | 1.2-6.1 |  | % по объему |  |
|  |  |  | Класс опасности уайт-спирита (нефраса С4-155/200) и свинца с его неорганическими соединениями | от 1* до 4* |  | класс |  |
|  | Лампа сигнальная МН 26 |  | Конструкция | Должна представлять собой стеклянную шаровую или цилиндрическую колбу, внутри которой должно расположено тело накала, смонтированное на бусинковой ножке. |  |  |  |
|  |  |  | Ножка таких ламп состоит из | стеклянной бусы с двумя; тремя впаянными в нее платиновыми электродами или одной или двумя молибденовыми поддержками. |  |  |  |
|  |  |  | Колба | Должна завариваться вместе со штенгелем и вакуумно-непроницаемый впай электродов осуществляется не в бусинковой ножке, а в стыковом спае между колбой и штенгелем. |  |  |  |
|  |  |  | Тип цоколя: | [Е10/13] |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр колбы | до 14 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | <25 |  | мм |  |
|  |  |  | Напряжение | от 24 |  | В |  |
|  |  |  | Сила тока | <0.16 |  | А |  |
|  |  |  | Световой поток | >10 |  | лм |  |
|  |  |  | Средняя наработка | <2600 |  | ч |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение: | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  |  | Масса | <3.0 |  | г |  |
|  |  |  | Цвет стекла | Прозрачное или матовое |  |  |  |
|  | Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем |  | Материал изготовления и способ | на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика марки И40-13 по ГОСТ 5960 или из поливинилхлоридной композиции |  |  |  |
|  |  |  | Нанесение липкого слоя на основе перхлорвиниловой смолы | на одну или две стороны |  |  |  |
|  |  |  | Размеры: | Размеры: |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | 0.20±0.05; 0.30±0.05; 0.40±0.05, 0.45±0.05 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | 15±2.0; 20±2.0; 30±3.0; 40±3.0, 50±3.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Сорт | Высший или первый |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид ленты | Лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках |  |  |  |
|  |  |  | Выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона | не допускаются или допускаются |  |  |  |
|  |  |  | Цвет ленты | Неокрашенная; белая или желтая или серая или светло-синяя или голубая или фиолетовая или красная или розовая или оранжевая или коричневая или черная и зеленая или синяя |  |  |  |
|  |  |  | Прочность при растяжении | от 13.7(150) |  | МПа (кгс/см2) |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | ≥190 |  | % |  |
|  |  |  | Температура хрупкости | ≤ Минус 30 |  | °С |  |
|  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 0С | ≥1х1012 |  | Ом•см |  |
|  |  |  | Липкость ленты | не более 50 |  | с |  |
|  | Линолеум поливинилхлоридный |  | Тип подосновы | тканная или нетканная |  |  |  |
|  |  |  | Способ изготовления | промазной; контактно-промазной |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | из поливинилхлорида, пластификаторов, наполнителей, пигментов, различных добавок |  |  |  |
|  |  |  | В зависимости от вида лицевой поверхности линолеум типа: | А; Б; В; |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | от 1.6 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина лицевого защитного слоя | 0.15; 0.20; 0.25; 0.30 |  | мм |  |
|  |  |  | Вид лицевой поверхности | многоцветный с лицевым защитным слоем из прозрачного поливинилхлоридного слоя или мраморовидный с лицевым защитным слоем из поливинилхлоридной пленки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | более 20000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | менее 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина общая | от 1.6 |  | мм |  |
|  |  |  | Группа горючести | выше Г2 |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность самостоятельного горения | 0 |  | с |  |
|  |  |  | Отклонение размера: длина | не > +100 |  | мм |  |
|  |  |  | Отклонение размера: ширина | ±20 |  | мм |  |
|  |  |  | Отклонение размера: толщина | ±0.2 |  | мм |  |
|  |  |  | Изменение линейных размеров | не > 0.8 |  | % |  |
|  |  |  | Истираемость | до 100 |  | мкм |  |
|  |  |  | Абсолютная остаточная деформация | до 0.45 |  | мм |  |
|  |  |  | Степень повреждения по длине при горении | до 65 |  | % |  |
|  |  |  | Температура дымовых газов | до 135 |  | °С |  |
|  |  |  | Степень повреждения по массе при горении | менее 20 |  | % |  |
|  |  |  | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | не более 5·1015 |  | Ом |  |
|  |  |  | Требование | Кромки линолеума должны быть прямолинейными, параллельными друг другу и не иметь заусенцев. Должен быть устойчивым к воздействию химических соединений |  |  |  |
|  |  |  | Отклонение от параллельности кромок | не должно превышать ±3 |  | мм на 1 м |  |
|  |  |  | величина теплового потока поверхностной плотности критической | от 8 |  | кВт на м2 |  |
|  | Манжета армированная 50х70 |  | Тип | Однокромочные с пыльником |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | С механически обработанной кромкой или с формованной кромкой |  |  |  |
|  |  |  | диаметр уплотняемого вала | 50 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметр посадочной канавки | 70 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина манжеты (канавки) | <12 |  | мм |  |
|  |  |  | Должны быть изготовлены из | Бутадиен-нитрильный каучук или фторкаучук или СКФ-26 или силиконовый каучук |  |  |  |
|  |  |  | Группа резины | от 1 до 6 |  |  |  |
|  |  |  | Условная прочность | от 6.4 до 19.6 |  | Мпа |  |
|  |  |  | Относительное удлинение в момент разрыва | от 65 до 220 |  | % |  |
|  |  |  | Накопление остаточной деформации при 20%сжатии в воздухе при положительной температуре +100 в течение 24 часов | от 60 |  | % |  |
|  |  |  | Твердость, ед. по Шору А | от 65 до 85 |  | усл.ед |  |
|  |  |  | Марка резины | 7-ИРП-1068-3с или 7-ИРП-1068-24 или 51-1455 или 7-4004-112 или 7-4004-4м или 7-В-14-1 или 51-1666-2 |  |  |  |
|  | Масло индустриальное |  | Подгруппа масла | Должна быть А |  |  |  |
|  |  |  | Состав и применение | Должны быть очищенные дистиллятные и остаточные масла, их смеси без присадок, применяющиеся в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей и базовых масел |  |  |  |
|  |  |  | Марка | от И-20А до И-50А |  |  |  |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40 °С | от 9 |  | мм2/с |  |
|  |  |  | Кислотное число | не > 0.05 |  | мг KОН на 1 г масла |  |
|  |  |  | Зольность | менее 0.005 |  | % |  |
|  |  |  | Плотность при 20 °С | менее 910 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | Температура застывания | не выше -15 |  | °С |  |
|  |  |  | Температура вспышки, | >140 |  | °С |  |
|  |  |  | Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла | до 0.40 |  | мг KОН на 1 г масла |  |
|  |  |  | Стабильность против окисления: приращение смол | менее 3.0 |  | % |  |
|  |  |  | Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны | не>300 |  | мг/м3 |  |
|  | Масло редукторное |  | Область назначения (применения) | должны быть тяжело нагруженные узлы, в т.ч. зубчатые передачи |  |  |  |
|  |  |  | Класс вязкости | не <100 |  |  |  |
|  |  |  | Состав масла | из нефтяных масел с антиокислительными и антикоррозионными и противоизносными, противозадирными присадками |  |  |  |
|  |  |  | Марка | И-Т-С-220 или И-Т-С-100 или И-Т-С-150 или И-Т-С-320 или И-Т-Д-220 |  |  |  |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при температуре 40 °С в диапазоне | до 350 |  | мм2/с (сСт) |  |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | не ниже 200 |  | °С |  |
|  |  |  | Температура застывания | не выше минус 18 |  | °С |  |
|  |  |  | Кислотное число | <1.21 |  | мг КОН на 1 г масла |  |
|  | Олифа |  | Цвет по йодометрической шкале | до 1600 |  | мг йода |  |
|  |  |  | Сорт олифы | льняная высшего copта или конопляная |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачность после отстаивания в течение 24 часов при температуре (20±2)°С | должна быть полная |  |  |  |
|  |  |  | Отстой | до 1 |  | % по объему |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 | от 26 до 32 |  | сек. |  |
|  |  |  | Объем масла в олифе | ˃90 |  | % |  |
|  |  |  | Плотность | от 0.938 до 0.950 |  | г/м3 |  |
|  |  |  | Кислотное число | до 7 |  | Мг |  |
|  |  |  | Йодное число | от 150 |  | г/йода на 100г |  |
|  |  |  | Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5 | до 0.026 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ | не˂1.0 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля золы | ˂0.3 |  | % |  |
|  |  |  | Натуральная олифа | негорючий продукт; горючий продукт |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С | не ˃24 |  | ч |  |
|  |  |  | Внешний вид льняной олифы | жидкость коричневого или светло-коричневого цвета |  |  |  |
|  |  |  | Плотность льняной олифы | 0.94 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | время высыхания льняной олифы | 24 |  | час |  |
|  |  |  | Пленка льняной олифы | Должна быть твердой и эластичной |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид конопляной олифы | жидкость коричневого цвета с зеленоватым оттенком |  |  |  |
|  |  |  | Плотность конопляной олифы | от 0.93 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | время высыхания конопляной олифы | Не более 24 |  | час |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | не ˂206 |  | °С |  |
|  |  |  | Объем сиккатива в олифе | ˂6 |  | % |  |
|  |  |  | Общий расход льняной олифы в зависимости от цвета | 90 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Температура самовоспламенения | не ˂343 |  | °С |  |
|  | Подшипник НУ 60205 |  | Тип | с одной; двумя защитными шайбами |  |  |  |
|  |  |  | номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца | >50 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальная ширина подшипника | <16 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца | <28 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальная координата монтажной фаски | >1.0 |  | мм |  |
|  |  |  | серия | 1; 2; 3; 9 |  |  |  |
|  |  |  | Подшипники выпускают | С рабочей смазкой или без рабочей смазки |  |  |  |
|  |  |  | Защитные шайбы | не должны выходить за торцы колец подшипника. Заедание шайб о сепаратор и внутреннее кольцо при наибольших допускаемых радиальных и осевых нагрузках не допускается |  |  |  |
|  |  |  | Масса подшипников | <150 |  | г |  |
|  | Подшипник 80202 |  | Тип | с одной или двумя защитными шайбами |  |  |  |
|  |  |  | номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца | <45 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальная ширина подшипника | <14 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца | до 20 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальная координата монтажной фаски | ≥1,0 |  | мм |  |
|  |  |  | серия | 1; 2; 3; 9 |  |  |  |
|  |  |  | Подшипники выпускают | С рабочей смазкой или без рабочей смазки |  |  |  |
|  |  |  | Защитные шайбы | не должны выходить за торцы колец подшипника. Заедание шайб о сепаратор и внутреннее кольцо при наибольших допускаемых радиальных и осевых нагрузках не допускается |  |  |  |
|  |  |  | Значение динамической грузоподъемности | <8000 |  | Н |  |
|  |  |  | Значение статической грузоподъемности | >3250 |  | Н |  |
|  |  |  | Масса подшипников | <0.050 |  | кг |  |
|  | Подшипник 66409 |  | Тип подшипника | разъемные со съемным наружным кольцом; разъемные со съемным внутренним кольцом; неразъемные со скосом на наружном кольце; неразъемные со скосом на внутреннем кольце; неразъемные со скосом на наружном и внутреннем кольцах |  |  |  |
|  |  |  | номинальная ширина подшипника | <30 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца | >116 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца | 45 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальная координата монтажной фаски | <5.0 |  | мм |  |
|  |  |  | монтажная высота подшипника | >26 |  | мм |  |
|  |  |  | наименьший предельный размер монтажной фаски | <3.0 |  | мм |  |
|  |  |  | номинальный угол контакта | от 12 до 40 |  | градус |  |
|  |  |  | Значение динамической грузоподъемности | <82000 |  | Н |  |
|  |  |  | Значение статической грузоподъемности | <48000 |  | Н |  |
|  |  |  | Масса | <1.80 |  | кг |  |
|  | Предохранитель ПРС-6УЗП |  | Назначение | Должны быть для защиты от коротких замыканий промышленных установок и сетей, а также для защиты проводов от недопустимых перегрузок. |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение переменного тока | не менее 380 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50; 60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У; Т; ХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |  |
|  |  |  | Требование | должны быть резьбовые с плавкими вставками на собственном основании |  |  |  |
|  |  |  | Предохранители с плавкими вставками отключают электрическую цепь при протекании условного тока плавления в течение | от 30 до 60* |  | мин |  |
|  |  |  | Номинальный ток | Не более 6 |  | А |  |
|  |  |  | Номинальный ток плавкой вставки | 1; 2; 4; 6 |  | А |  |
|  |  |  | Отношение условного тока неплавления к номинальному | >1.3 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение условного тока плавления к номинальному | >2.0 |  |  |  |
|  |  |  | Вид присоединения проводников к выводам | Заднее или переднее |  |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов | до 2 |  |  |  |
|  |  |  | Масса | <0.15 |  | кг |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | 62х>70х35 |  | мм |  |
|  | Припои |  | Размер сторон | до 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по размеру сторон | ±0.4 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма прутков | Трехгранные или квадратные |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | 8.5 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | Массовая доля олова | от 59 |  | % |  |
|  | Провода ПВ-0,75, ПВ-1,5 |  | Назначение | должны быть предназначены для электрических установок, прокладки в осветительных сетях и стационарного монтажа |  |  |  |
|  |  |  | Частота электротока | 400 |  | Гц |  |
|  |  |  | Напряжение максимальное | до 1000 |  | В |  |
|  |  |  | Изоляция | из полиэтилена; поливинилхлоридного пластиката или из вулканизированного полиэтилена |  |  |  |
|  |  |  | Провода | должны быть с медными жилами |  |  |  |
|  |  |  | Класс гибкости жилы | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | Провода | 1-проволочные или многопроволочные |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка | должна быть сплошной полосой или в виде двух продольных линий |  |  |  |
|  |  |  | Цвет заземляющих проводов | желто-зеленый |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температуры | [от – 50 до +70] |  | С |  |
|  |  |  | влажность воздуха при температуре до 35 градусов | до 100* |  | % |  |
|  |  |  | Допустимый температурный нагрев медных жил | плюс 70 |  | С |  |
|  |  |  | Минимальный допустимый температурный предел окружающей среды при прокладке | не ˂ минус 15 |  | С |  |
|  |  |  | Монтажный размер радиуса изгиба | от 5 |  | диаметров |  |
|  |  |  | Строительная длина | ≥100 |  | м |  |
|  |  |  | Марка провода | ПВ1 |  |  |  |
|  |  |  | Допустимое переменное напряжение в течение 15 минут с частотой электротока 50 герц | 2.5 |  | кВт |  |
|  |  |  | Частота электротока | 400 |  | Гц |  |
|  |  |  | Допустимый предел номинального напряжения | до 750 |  | В |  |
|  |  |  | Число жил и сечение | 1х0.75, 1х1.5 |  | мм2 |  |
|  |  |  | При температуре плюс 20 градусов сопротивление изоляции кабеля | не ˂1 |  | МОм/км |  |
|  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С | ˃10 |  | Ом |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | ˂5 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса | ˂30 |  | кг/км |  |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции | до 3.4 |  | мм |  |
|  |  |  | При температуре плюс 20 градусов удельное сопротивление медной жилы | не ˃0. 02800 |  | Омхмм2/м |  |
|  |  |  | Срок службы эксплуатации | ≥ 15 |  | лет |  |
|  | Профиль резиновый |  | Класс | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Требование | Должен быть маслобензостойким |  |  |  |
|  |  |  | Тип | I |  |  |  |
|  |  |  | Температурный интервал применения | -35… +85 |  | °С |  |
|  |  |  | толщина | 1, от 2 до 8 |  | мм |  |
|  |  |  | предельное отклонение по толщине в сторону увеличения | ±1.00 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширинa | От 250 до 1350 |  | мм |  |
|  |  |  | Условная прочность при растяжении | от 4 до 8,5 |  | МПа |  |
|  |  |  | Относительная остаточная деформация при сжатии на (20+5)% в воздухе при 70 °С в течение 24 ч | до 60 |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | от 150 до 250 |  | % |  |
|  |  |  | Твердость | от 40 до 90 |  | Ед. Шора А |  |
|  | Резистор |  | Виды климатических исполнений по ГОСТ 15150-69 | У или УХЛ или ТВ или ТС или Т или О или М или ТМ или ОМ или В (одно или несколько значений) |  |  |  |
|  |  |  | Уровень шумов | от 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | Группа по стойкости к воздействию механических факторов | от М1 до М6 |  |  |  |
|  |  |  | трехкратное воздействие групповой пайки без применения теплоотвода при температуре не выше 265 ° | ˃2 |  | cек |  |
|  |  |  | воздействие паяльником при температуре не выше 360 °С (одноразовая пайка) | ˃6 |  | сек |  |
|  |  |  | Предельное напряжение | >220 |  | В |  |
|  |  |  | Допускаемое отклонение сопротивлений: | Должно быть [±5] или [±10] или [±20] |  | % |  |
|  |  |  | Диапазон температур | от -100 до +100 |  | оС |  |
|  |  |  | Минимальная наработка | ˃25000 |  | ч |  |
|  |  |  | Срок сохраняемости | ˃20 |  | лет |  |
|  |  |  | Масса | ˂ 0.17 |  | г |  |
|  |  |  | Материал резисторов | керамика, медь |  |  |  |
|  |  |  | Масса серебра в изделии | ˂3 |  | мг |  |
|  |  |  | Масса металлической части изделия | ˃0.08 |  | г |  |
|  |  |  | Содержание серебра в изделии | до 2 |  | % |  |
|  |  |  | Номинальное значение сопротивления | от 7 |  | Ом |  |
|  |  |  | По способу защиты: | Изолированные; неизолированные; вакуумные; герметизированные |  |  |  |
|  |  |  | По виду вольт-амперной характеристики: | Линейный или нелинейный |  |  |  |
|  |  |  | Тип резистора | ВС, МЛТ, УЛМ, МТ, МТЕ, С2-6, УЛИ, КЛМ, МЛВ, КИМ, ОМЛТ (выбрать вариант) |  |  |  |
|  | Розетки штепсельные |  | Номинальное напряжение | ˃230 |  | В |  |
|  |  |  | Конструкция | должна быть штепсельная двухполюсная двухместная брызгозащищенная, открытого типа, стационарная, с боковыми заземляющими контактами, со шторками; без шторок |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | ˂12 |  | А |  |
|  |  |  | Частота | 50; 60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Корпус должен обеспечивать | защиту от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел диаметром [более 12] мм |  |  |  |
|  |  |  | Масса | ˃0.060 |  | кг |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | ˃95 но ˂101х˃80х˂40.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Степень защиты | ≥00 |  | IР |  |
|  | Ролик дверей кабины |  | Назначение | Должен быть для водила привода дверей |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | >38 но <42 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | <16 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина ролика | >16 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | >10 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | должен быть полиамид |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | >950 |  | кг/м3 |  |
|  |  |  | Температура плавления | выше +190 |  | oС |  |
|  |  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | <66 |  | МПа |  |
|  |  |  | Разрушающее напряжение при сжатии | >95 |  | МПа |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | <33 |  | % |  |
|  |  |  | Модуль упругости | до 2.6 |  | ГПа |  |
|  | Смазка Литол |  | Марка | Литол 24; литол 24РК |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета или однородная мазь от светло- до темно-коричневого цвета |  | сСт |  |
|  |  |  | Температура каплепадения | ≥180 |  | °С |  |
|  |  |  | Пенетрация при 25 С с перемешиванием | от 220 до 260; не нормируется |  | мм-1 |  |
|  |  |  | Вязкость, П·с (П): при -20 °С и среднем градиенте скорости деформации | Не >(650 (6500)) |  | 10 с-1 |  |
|  |  |  | Предел прочности, диапазон значений при 20°С | 450*- 1100* (4.5*- 11.0*) |  | Па(гс/см2) |  |
|  |  |  | Предел прочности, при 80°С | ≥(150(1.5)) |  | Па(гс/см2) |  |
|  |  |  | Коллоидная стабильность, %, выделенного масла | ≤12 |  |  |  |
|  |  |  | Испаряемость при 120°С | ≤10 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NAOH | ≤0.1; не нормируется |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот | ≤1.5; не нормируется |  | мг КОН на 1 г смазки |  |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ≤0.05 |  | % |  |
|  |  |  | нагрузка сваривания (Рс) при (20±5)°С | ≥(1410(141)) |  | Н(кгс) |  |
|  |  |  | критическая нагрузка (Рк) при (20±5)°С | ≥630 (63) |  | Н(кгс) |  |
|  |  |  | индекс задира (Из) при (20±5)°С | ≥22 |  | Н(кгс) |  |
|  |  |  | температура вспышки в закрытом тигле | Не мене 183 |  | °С, |  |
|  |  |  | температура вспышки в открытом тигле | ≥199 |  | °С |  |
|  |  |  | температурные пределы воспламенения: нижний и верхний | >250 |  | °С |  |
|  | Трубка ТЛВ |  | Назначение | для изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного тока | Выше 980 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный внутренний диаметр | 2 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина стенки | не<0.7 |  | мм |  |
|  |  |  | Частота переменного тока | 500 |  | Гц |  |
|  |  |  | Конструктивное исполнение | Должна быть армированная |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | -55…+110 |  | °С |  |
|  |  |  | Армирующий материал | Хлопчатобумажный шнур-чулок |  |  |  |
|  |  |  | Покровный экструдируемый состав | Должен быть масляный полиэфирный лак |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение от толщины стенки в сторону уменьшения | ±0.20 |  | мм |  |
|  |  |  | Предельное отклонение от внутреннего диаметра в сторону увеличения | ±0.20 |  | мм |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ≥1500 |  | МОм |  |
|  |  |  | Пробивное напряжение переменного тока частоты 50Гц в исходном состоянии | не<5 |  | кВ |  |
|  |  |  | Эластичность | Не должно быть трещин и отслоений лакового слоя |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | 110 |  |  |  |
|  |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление | Не <1500 |  | Ом*м |  |
|  | Трубка ПХВ ТВ-40 |  | Назначение | должна быть для изоляции оголенных участков и маркировки концов проводов и кабелей |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение постоянного и переменного тока | Выше 980 |  | В |  |
|  |  |  | Марка трубки | ТВ-40 или ТВ-40Т и ТВ-50-14 и ТВ-60 и ТВ-40А и ТВ-50 |  |  |  |
|  |  |  | частота | 50 |  | Гц |  |
|  |  |  | Материал | пластикат |  |  |  |
|  |  |  | Применяемость в статическом состоянии при температуре | [от минус 40 до плюс 70] |  | °С |  |
|  |  |  | Электрическая прочность в условиях пониженной температуры, в условиях ГОСТ 6433 .1-71 6 (15-35) 45-75¸ 2 (-60) М (20) трансформаторное масло | до 16 |  | кВ/мм |  |
|  |  |  | Прочность при растяжении | от 9.8 до 16.3 |  | МПа(кгс/см2 ) |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | от 180 до 250 |  | % |  |
|  |  |  | Водопоглощение | менее 0.6 |  | % |  |
|  |  |  | Исполнение | I или II |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | менее 3.15 но более 2.85 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина стенки | до 1 |  | мм |  |
|  |  |  | Пред. откл. по толщине стенки | ± 0 .20 |  |  |  |
|  |  |  | масса одного м | ˂8 |  | кг |  |
|  |  |  | Цвет трубки | Белый или серый или коричневый или красный или розовый или оранжевый или желтый или зеленый и черный или светло-синий или голубой или фиолетовый |  |  |  |
|  | Ветошь |  | Размеры куска: площадь | от 400 |  | см2 |  |
|  |  |  | Отходы по способу выработки | должны быть тканые; нетканые; трикотажные |  |  |  |
|  |  |  | Фактическая, нормированная влажность | должна быть не более 19 |  | % |  |
|  |  |  | Цвет | должен быть белый и суровый или серый |  |  |  |
|  |  |  | Волокно | должно быть хлопчатобумажное; хлопок в смеси с химическими волокнами |  |  |  |
|  |  |  | Описание | должны быть изделия, бывшие в употреблении |  |  |  |
|  |  |  | Размеры куска: ширина | должна быть не менее 15 |  | см |  |
|  | Вкладыш башмака |  | Материал изготовления | должен быть изготовлен из полиамида марки Технамид или Армамид, Б-101 Т или ПА СМ 15-2 или ПА МН 40-1 |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина | от 140 до 155 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный диаметр полукольца | <80 |  | мм |  |
|  |  |  | Внешняя ширина паза | < 35 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина между внешними гранями фасок | >25 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина между внутренними гранями фасок | От 10 до 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Угол фаски | от 45 |  | градус |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр полукольца | >22 но < 55 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина полукольца | От 5 до 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между внутренними гранями полуколец | >9 но <15 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние от края башмака до внутренней грани полукольца | >50 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки между внешними полукольцами | От 14 до 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина паза | От 30 до 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Угол скоса от внешнего диаметра к внутреннему | От 70 до 100 |  | градус |  |
|  |  |  | Прочность при растяжении | От 70 до 90 |  | МПа |  |
|  |  |  | Температура плавления | >215 |  | °С |  |
|  |  |  | Линейная усадка при литье | от 0.6 |  | % |  |
|  |  |  | Плотность | От 1.14 до 1.44 |  | г/см3 |  |
|  | Выключатели путевые |  | Назначение | Должны быть для коммутации электрических цепей управления под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта |  |  |  |
|  |  |  | Вид привода | Толкатель с продольным расположением ролика или толкатель с поперечным расположением ролика или рычаг с роликом крепление слева или рычаг с роликом крепление справа |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение по способу крепления выключателя: | Базовый или комбинированный или фронтальный гайками |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение переменного тока | 660 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальное напряжение постоянного тока | 440 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц |  |
|  |  |  | Номинальный ток | <16 |  | А |  |
|  |  |  | Степень защиты | 00 |  | IP |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ, Т по ГОСТ 14255-69 |  |  |  |
|  |  |  | номинальное рабочее напряжение | 12; 24; 42; 110; 220; 380; 660 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток | 2.5; 2; 1.6; 1; 0.4 |  | А |  |
|  |  |  | Постоянный ток: | Постоянный ток: |  |  |  |
|  |  |  | номинальное рабочее напряжение | 12; 24; 42; 110; 440 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный рабочий ток | 1; 2; 0.4; 0.25; 0.04 |  | А |  |
|  |  |  | Прямой рабочий ход привода выключателя | до 1.7 |  | мм |  |
|  |  |  | Дополнительный ход привода выключателя | до 1.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Усилие прямого срабатывания выключателя | <4.5 |  | Н |  |
|  |  |  | Режим работы выключателей | повторно-кратковременный или продолжительный |  |  |  |
|  |  |  | Механическая износостойкость выключателей | от 12.5⋅106 |  | циклов ВО |  |
|  |  |  | Продолжительность включения (ПВ) | от 40 до 100 |  | % |  |
|  |  |  | Коммутационная износостойкость выключателей | >1.5⋅106 |  | циклов ВО |  |
|  | Полукольцо |  | Назначение | должно быть для башмака скользящего, должно быть выполнено из резиновой пластины предназначенной для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, в качестве гасителя вибраций от работающих механизмов и ударной энергии при одиночных нагрузках, а также должно быть в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений. |  |  |  |
|  |  |  | Тип резиновой пластины | I или II |  |  |  |
|  |  |  | Класс резиновой пластины | 1 или 2 |  |  |  |
|  |  |  | Марка резиновой пластины | должна быть МБС |  |  |  |
|  |  |  | Твердость резиновой пластины | мягкая или средняя или повышенная |  |  |  |
|  |  |  | рабочая среда | воздух помещений, емкостей и сосудов, азот, инертные газы |  |  |  |
|  |  |  | Условная прочность при растяжении | ˃6,0 |  | МПа |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | не ˂ 200 |  | % |  |
|  |  |  | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия | ˃0.19 |  |  |  |
|  |  |  | Относительная остаточная деформация при сжатии на (20) % в воздухе при 70°С в течение 24 ч | ˂60 |  |  |  |
|  |  |  | Твердость | ˂ 70 и ˃ 55 |  | Ед. Шора А |  |
|  |  |  | Установленный ресурс в пределах срока службы при воздействии рабочей среды и температуры: | ˃43600 |  | ч |  |
|  |  |  | Установленный ресурс в пределах срока службы при воздействии рабочей среды при температурах: 40, 50 и 70°С | от 500 |  | ч |  |
|  | Вставка плавкая (предохранитель) |  | Тип | быстродействующая с низкой или высокой отключающей способностью. |  |  |  |
|  |  |  | Требование | Должна соответствовать ГОСТ |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | не более 250 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальное падение напряжения | не более 1000 |  | мВ |  |
|  |  |  | Максимальная установленная мощность рассеяния | не более 4 |  | Вт |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность | 35; 1500 |  | А |  |
|  |  |  | На вставку плавкую | Должен быть нанесен цветовой код: |  |  |  |
|  |  |  | первая полоска | Красный; зеленый; голубой; серый, коричневый |  |  |  |
|  |  |  | вторая полоска | черный; оранжевый; красный; голубой |  |  |  |
|  |  |  | третья полоска | коричневый; красный |  |  |  |
|  |  |  | четвертая полоска – ампер-секундная характеристика | красный |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | до 6.3 |  | мм |  |
|  |  |  | длина | не менее 20 |  | мм |  |
|  |  |  | длина держателя плавкой вставки | менее 6.2 |  | мм |  |
|  |  |  | высота калибра | менее 38 |  | мм |  |
|  |  |  | диаметр калибра | менее 6.65 |  | мм |  |
|  |  |  | Буквенное обозначение типа отключающей способности | L;H |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | 1 и 2 |  | А |  |
|  | Плавкая вставка, тип 1 |  | Максимальное напряжение | до 260 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальная частота | От 15000 до 25000 |  | Гц |  |
|  |  |  | Номинальный ток | от 0.40 |  | А |  |
|  |  |  | Время срабатывания при 5 Iн: | до 0.5 |  | с |  |
|  |  |  | Отключающая способность: | от 20 до 30 |  | А |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: | Ø до 6.0х<20 |  | мм |  |
|  | Плавкая вставка, тип 2 |  | Максимальное напряжение, | ˂260 |  | В |  |
|  |  |  | Максимальная частота | От 15 до 25000 |  | Гц |  |
|  |  |  | Номинальный ток | до 3.00 |  | А |  |
|  |  |  | Время срабатывания при 5 Iн: | ≤0.5 |  | с |  |
|  |  |  | Отключающая способность: | от 20 до 30 |  | А |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: | Ø от 2.0х>10 |  | мм |  |
|  | Розетка |  | Основание розетки | должно быть керамическое |  |  |  |
|  |  |  | Наличие заземления | да |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное переменное напряжение | от 220 |  | В |  |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током при установке для нормальной эксплуатации | нормальная; усиленная |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | от +50 |  | °С |  |
|  |  |  | Номинальный ток | от 12 |  | А |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия под винт | до 3.2 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота номинальная | от 41 до 45 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий для вилки | от 4,6 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина номинальная | до 45 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями для вилки | ≤20 |  | мм |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации и монтажа | -10…+65 |  | °С |  |
|  |  |  | Наличие шторок | должны быть |  |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа | для открытой установки; для скрытой установки |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты | 0; I; II |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |  |
|  |  |  | Материал | должен быть термостойкий ударопрочный поликарбонат, пожаробезопасный, устойчивый к старению |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP 20 по ГОСТ 14254 |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 3 по ГОСТ 15150 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | слоновая кость, глянцевый или матовый |  |  |  |
|  | Электролампа освещения шахты |  | Тип цоколя лампы | [Е27/27] |  |  |  |
|  |  |  | Требования к лампе | Должны быть биспиральные, с криптоновым наполнением, в баллонах из прозрачного стекла |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение | <240 |  | В |  |
|  |  |  | Номинальный световой поток | >785 |  | лм |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | 60 |  | Вт |  |
|  |  |  | Длина лампы | от 95 до 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр лампы | > 50 но <60 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр лампы у основания цоколя | > 20 но <30 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр цоколя | <26.46 |  |  |  |
|  |  |  | Предельное значение светового потока | <785 |  | лм |  |
|  |  |  | Предельное значение номинальной мощности | <65 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световая отдача | <14.0 |  | Лм/Вт |  |
|  |  |  | Предельное значение световой отдачи | <13.0 |  | Лм/Вт |  |
|  |  |  | Полная длина цоколя | >25 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | <30 |  | мм |  |

Все вышеуказанные материалы (товары), их компоненты и сырье должны строго соответствовать следующим нормативным документам: п. 1. ГОСТ 7338-90; п. 6. ГОСТ 1050-88; п.7. ГОСТ 15150-69, ГОСТ 21424-93; п. 8. ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14255-69, ГОСТ Р 50030.5.1-2005; п.9.  ГОСТ 2162; п. 12. ГОСТ 19113; п.13. ГОСТ 10227-2013; п. 16. ГОСТ 8292-85; п. 18. ГОСТ 5960, ГОСТ 16214; п. 19. ГОСТ 18108-80, ГОСТ 30444-97, ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032-97, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123: классы пожарной опасности строительных материалов, пожарные характеристики покрытий (гл. 3 ст. 13 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.20. ГОСТ 8752; п. 21. ГОСТ 20799-88, ГОСТ 17479.4-87; п. 22. ГОСТ 17479.4-87; п. 23. ГОСТ 190-78, ГОСТ 32389-2013; п. 24. ГОСТ 7242-81; п. 25. ГОСТ 7242-81, ГОСТ 3478-79, ГОСТ 2893-82; п. 26. ГОСТ 831; п. 27. ГОСТ 15150-69; п. 28. ГОСТ 21930-76, ГОСТ 21931-76; п. 29. ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 22483-2012; п. 30. ГОСТ 15150-69, ГОСТ 7338-90; п. 31. ГОСТ 15150-69, ГОСТ 24238-84, ГОСТ 24013-80, ГОСТ 9664-74, ГОСТ 28884-90 (МЭК 63-63); п. 32. ГОСТ 30849.1-2002, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254-96, п. 34. ГОСТ 21150-87; п. 35. ГОСТ 17675; п. 36. ГОСТ 19034; п. 37. ГОСТ 4643; п.39. ГОСТ  17516.1-90, ГОСТ 14255-69,  ГОСТ 15150–69; п. 40. ГОСТ 7338-90; п. 41. ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005, ГОСТ IEC 60127-2-2013; п. 42. ГОСТ IEC 60127-2-2013; п.43. ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010; п. 44. ГОСТ 15150-69, ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ Р МЭК 61140-2000, ГОСТ Р МЭК  60536-2-2001, ГОСТ 14254-96; п. 45. ГОСТ 2239-79,  ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69), п. 46. ГОСТ 9467, ГОСТ 9466, п. 47. ГОСТ 6825-91, ГОСТ 28108-89, п. 48. ГОСТ 14254-96, п. 49. ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, п. 50. ГОСТ 14254-96, ГОСТ 14255-69, п. 51. ГОСТ 19034-82; п. 52. ГОСТ 25129-82; п. 53. ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75; п. 54. ГОСТ 17473-80; п. 55. ГОСТ 1050-88, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 11371-78; п. 56. ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р 50345-2010; п. 57. ГОСТ 1144-80, ГОСТ 24669-81, ГОСТ 10753-86, а также иные госты, которые регламентируют материалы представленные в приложение к техническому заданию. В случае если госты представленные в этом списке являются устаревшими, то следует применять данный номер госта но в действующей редакции (с иным индексом после номер -    ). В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».